## Slide 1: Ovzduší na českopolském pohraničí výskyt částic v prostředí
Ochrana ovzduší - Zvyšování kvalifikace absolventů v oblasti enviromentu
Ochrona powietrza - Podnoszenie kwalifikacji absolwentów w dziedzinie edukacji ekologicznej
Číslo projektu CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_010/0000990

## Slide 2
Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí absolventů středních škol v oblasti ochrany ovzduší a získat informace o příčinách znečištění, způsobech monitorování kvality ovzduší a způsobech komunikace vzniklého zdravotního rizika. Propojení praxe zapojených expertů s pedagogy na školách je jedinou možností jak přiblížit žákům moderní technologie a naučit je o ovzduší "přemýšlet".

## Slide 3: Situace v MSK a Ostravě
V kraji 3 významné oblasti:
Ostravsko
Karvinsko/Bohumínsko
Třinecko
Stav
dlouhodobě překračovány imise PM10 a BaP
vysoká koncentrace všech typů zdrojů
charakteristická slezská zástavba
Moravská brána
časté smogové situace
Emisně imisní model/ Zdroj: ZÚ Ostrava, Město Ostrava

## Slide 4: Čistá oblast a smog
Imisní model/ Zdroj: Město Ostrava, studie “Ozdravné pobyty”

## Slide 5: Vznik a průběh smogové situace

## Slide 6: Neexistují hranice – ovzduší je společné
Imisní model/ Zdroj: Město Ostrava, studie “Mapy znečištění”
Model využívá data z 42 stanic (16 v Polsku)
Hodinové koncentrace PM10
Zásadní rozdíl mezi topnou a netopnou sezónou
Notes: Tento model umožňuje provést modelování pohybu vzdušné masy nad sledovaným územím pro každý den hodnoceného roku. Jako reprezentativní rok byl brán rok 2011. Výstupem této části je:
• • • • standardní postupy geostatických analýz jako je např. „kriging“. Tyto metody byly doplněny odbornými odhady znečištění v oblastech s nedostatečnou sítí imisního monitoringu.
mapový zákres trasy vzdušné masy přicházející nad Ostravu pro každý hodnocený den analýza potencionálních znečišťovatelů v trase přicházející vzdušné masy statistické vyhodnocení směrů trajektorií vzduchu přicházejícího nad Ostravu statistické hodnocení emisní vydatnosti zdrojů znečišťování podél vypočtených trajektorií

## Slide 8: Box model
BOX model popisuje časovou závislost emise-imise v době kdy v důsledku nízké rychlosti větru a inverzního zvrstvení nedocházelo k horizontálnímu ani vertikálnímu rozptylu částic mimo okresy Ostrava a Karviná. Pro emise částic z plochy obou okresů 330 kg/h a výšku inverze 200m potom platí
Oba okresy: Výchozí: cPM10 = 50 μg/m3 + 24h: cPM10 = 107 μg/m3 + 48h: cPM10 = 114 μg/m3
OSTRAVA: Výchozí: cPM10 = 50 μg/m3 + 24h: cPM10 = 149 μg/m3 + 48h: cPM10 = 249 μg/m3
Imisní model/ Zdroj: Město Ostrava, studie “Sycení inverzní vrstvy”

## Slide 9: Co ovlivňuje ovzduší v MSK
Zásadní ovlivnění
Průmyslové zdroje
Lokální topeniště
Doprava
Transmise
Pozadí (EU)
Sekundární procesy “?”
Emisně imisní model/ Zdroj: KÚ MSK, Situační zpráva 2012

## Slide 10: Nejvýznamnější průmyslové zdroje
(REZZO) v MSK cca 3 t denně
Nejpřísněji kontrolovaná skupina v ČR, tvrdší limity

## Slide 11: SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
Kvalita ovzduší na Ostravsku od roku 1989 výrazně zlepšila, přesto se jedná o největší oblast ze zhoršenou kvalitou ovzduší v ČR a v Evropě.
Trend snižování koncentrací suspendovaných částic PM10 je trvalý, v regionu však přetrvávají vysoké koncentrace benzo(a)pyrenu.
Chart: 
| 1970 | 1975 | 1980 | 1989 | 1993 | 1999 | 2003 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
TZL (kt/rok) | 325 | 260 | 175 | 125 | 68 | 8.1 | 6.6 | 6.4 | 4.5 | 4.8 | 3.73 | 3.66 | 3.85
do 1989
od 1993
REZZO 1+2+3
kt/ rok
Zdroj: ČTIO, ČIŽP, ČHMÚ, zpracoval Ing. Štěrba

## Slide 12
Kolik prachu vyrobí lokální topeniště (kg/t paliva)
 | Emise VEC/ EEA | Na rok / RD* | Na 1 tunu
Hnědé uhlí | 15,2 / 7,99 | 74,1 – 107,8 kg | 9 - 13 kotlů
Černé uhlí | 8,11 / 11,3 | 30,8 - 44,8 kg | 22 - 32 kotlů
dřevo | 1,37 / 10,7 | 7,3 – 12,0 kg | 83 - 137 kotlů
EEA – emisní faktory používané podle EMEP/EEA
VEC – emisní faktor stanovený experimentem VEC VŠB
* počítáno na 150 m2 a 100 GJ - www.tzbinfo.cz
Údaje jsou pro provoz na kvalitním moderním zařízení za standartních podmínek,
ne staré prohořívací kotle
U starých kotlů je možné vyrobit až 1 tunu TZL v 5 rodinných domech za rok.
5 RD = 400 tisíc Kč na kotle a 100 tisíc Kč na palivo na rok.
1 tuna v průmyslu = až 5 tun u rodinných domů

## Slide 13: Co můžeme ovlivnit?
Průmysl | pod kontrolou
Doprava | sčítání
Lokální topeniště | “odhad”
Dálkový transport (Polsko) | Mimo kontrolu
Pozadí v Evropě | Neovlivníme?
Atmosférické jevy | Neovlivníme?

## Slide 14: Lokální topeniště
Nejméně věrohodná skupina dat
Sociálně slabý region
Tradiční paliva
Hustá zastavba
55 tis. kotlů v MSK
300 tis. kotlů v Polsku
Data ČSÚ, registry KÚ, v Ostravě cca 3,5 t denně v topné
Emisně imisní model/ Zdroj: KÚ MSK, Situační zpráva 2012

## Slide 15: Doprava
Data ze sčítání dopravy a emisní faktory, v Ostravě cca 2 t denně
data jsou sice pod kontrolou, ale mohou být podhodnocena
do modelů většinou chybí silnice 2 a 3 třídy
v létě má doprava větší význam
Nalezená zátěž je podobná jako jinde v Evropě (12%)
sekundární prašnost?
fotochemie

## Slide 16: Dálkový transport
jedná se o jeden region
podobné chování obyvatel
nevhodná geografie
nevhodné počasí (směry větru)
Vliv Polska, oboustranně asi 5 ug/ročního průměru PM10

## Slide 17
Emisně imisní model/ Zdroj: Air Silesia, VŠB TU Ostrava

## Slide 18: Pozadí pro prašný aerosol
U PM10 je úroveň pozadí 15 – 20 ug/m3
U PM2.5 je úroveň pozadí 10 – 18 ug/m3
Kolize s limity
PM10 – 40 ug/m3
PM2.5 – 25 ug/m3
Obdobná situace v celé centrální Evropě

## Slide 19: Trajektorie
Imisní model/ Zdroj: Město Ostrava, studie “Statistika trajektorií”
Notes: Studie pro Ostravu
Tabulka celkem
Metodika
Obrázky trajektorií
Odkaz na novou studii

## Slide 20
Imisní model/ Zdroj: Město Ostrava, studie “Statistika trajektorií”

## Slide 24
Více informací na www.i-air.eu